Материально-техническое обеспечение

Северный административный округ

Наименование и номер учреждения: Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с дополнительным образованием города Москвы  «Класс-центр»

Район: Коптево, Адрес: 125130, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 11А

Телефон: (499) 767-09-55, Ф.И.О. директора: Казарновский С.З.

Тип проекта: индивидуальный №88-1239-1, Год постройки: 1940, Этажность: 5 с техническим этажом.

Тип здания: школа, Проектная мощность: 400 чел.,

Площадь здания: 6592,1 кв.м,

Площадь кровли: 2150, 0 кв.м,

Год проведения капитального ремонта фасада: 2019-2020 г.

Год проведения текущего ремонта внутренних помещений школы: 2019 г.

Наличие проектной документации (включая год разработки):

Плановая заполняемость здания: 400

Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

1.1. Теплоснабжение.

Основные данные:

- тип теплоносителя (вода): вода

- тип системы отопления (водяное, воздушное верхняя или нижняя разводка): водяное, верхняя разводка; спортзал – водяное + воздушное

- мощность: 0,931 Гкал/ч

- № района теплосети (3,9,12): телефон: (495) 453-42-62

- диаметр ввода (50мм, 80 мм, 100мм): 100 мм.

- № абонента (смотреть в договоре): 02-06-1210/048

- балансодержатель (МОЭК): МОЭК

1.2. Электроснабжение.

Основные данные:

- Разрешенная / выделенная / электрическая мощность (установленная мощность, кВт / единовременная нагрузка, кВа):  разрешенная установленная мощность 760 кВт / единовременная нагрузка 440 кВа

- Разрешение на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети / Акт о технологическом присоединении, №, дата: разрешение № И-10-00-933994/105 от 07.02.2011 г.

- АКТ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, №, дата:  МКС/105.12/2753 от 09.03.2011 г.

- Категория надежности электроснабжения здания: вторая

- №№ вводного устройства: 107436

- № ТП: 2576

- № района кабельных сетей, телефон: № 12 район УКС СО МКС; (495) 685-28-60

- Месторасположение электрощитовой в здании: 1-й этаж, изолированное помещение с отдельным выходом на улицу с фасада здания

| Приборы учета электрической энергии |
| --- |
| № п/п | Марка электросчетчика | Коэфф. трансформации | Дата предыдущей поверки прибора учета | Возможность организации работы по снятию показаний потребления энергоресурсов с использованием системы диспетчеризации | Техническое состояние | Рекомендации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Меркурий 234 ARTM-03 PBG | 60 | 05.07.2019 | Установлен блок с модемом для передачи данных через интернет | Удовлетворительное | №39056682 |
|  | Меркурий 234 ARTM-03 PBG | 60 | 10.07.2019 | Установлен блок с модемом для передачи данных через интернет | Удовлетворительное | №39060027 |

1.3. Водоснабжение.

Основные данные:

- Номер ввода (см. в договоре): 10329

- Обслуживающая организация: ИП «Шатков М.В.»

- Общее состояние системы водоснабжения: удовлетворительное

- Год последнего ремонта: 1998 год

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/ марка | Кол-во, длина | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего ремонта | Техническое состояние | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | водомер | СКБ-40 | 1 |  | 2012 | Удовл. | Заменен в 01.02.2019 |
| 2 | Прибор учета | MSD-40 | 1 | 01.02.2019 |  |  | Зав.№ D12ZE01684 год поверки 2023 |
| 2 | Задвижка стальная | DN 100¦80, PN 16 | 1 | 2008 |  | Удовл. |  |

1.4. Канализация и водоотведение.

Основные данные:

- Обслуживающая организация: ИП «Шатков М.В.»

- Общее состояние системы водоотведения: удовлетворительное

- Год последнего ремонта: 1998

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/ марка | Кол-во, длина | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего ремонта | Техническое состояние | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Трубы | чугун D-100мм | 40 метров | 1998 | 1998 | Удовл. |  |

1.5. Противопожарные системы.

Основные данные:

- Обслуживающая организация: ООО «БРИЗ»

- Общее состояние противопожарной системы: удовлетворительное

- Год последнего ремонта: 2019

- модернизация в 2019 г.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/ марка | Кол-во, (шт.) | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего ремонта системы | Техническое состояние | Наличие договора на ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пожарная сигнализация: |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | С2000-М | 1 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 2 | Блок индикации | С2000-БКИ | 3 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 7 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 4 | Блок релейный | УК-ВК исп. 02 | 10 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 5 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 2 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 6 | Блок резервного питания | РИП-12 исп. 56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 1 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 7 | Аккумулятор 12В, 26Ач | SF1226 | 2 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 8 | Блок изоляции короткого замыкания | Бриз | 34 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ДИП-34А | 486 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 10 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | 50 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 | 27 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 2 | система оповещения о пожаре: |  |  |  |
| 2.1 | Прибор управления речевыми оповещателями | Соната-ПУ | 1 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 2.2 | Трансляционный усилитель | Соната-К-120У | 4 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 2.3 | Аккумулятор 12В, 12Ач | SF12121 | 8 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 2.4 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1 Вт, 100-15000 Гц, 220х135х70 мм, 0..+50С. Контроль линии | Соната-Т 100-3/1 ВТ | 271 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 2.5 | Табло световое «Выход», 12В, 20мА | Молния-12 | 63 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 2.6 | Блок системы обратной связи | META 17555 | 1 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 2.7 | Абонентское устройство накладное | МЕТА 18555 (красный) | 14 | 2019 | 2019 | Удовл. | есть |
| 3 | система вывода сигнала «Пожар» на ЦУКС ГУ МЧС РФ по г. Москве |  |  |  |
|  | РСПИ | «Стрелец-мониторинг» | 1 | 2013 |  | Удовл. | есть |
| 4 | системы противопожарного водопровода |  |  |  |
|  | Пожарный шкаф | Встроенный навесной | 13 3 | 2008 |  | Удовл. | есть |
|  | Пожарный кран | КПЛ-50 прямой | 16 | 1998 |  | Удовл. | есть |
|  | Повышающий насос | ТР50-440/2 | 1 | 1998 |  | Удовл. | есть |
|  | Трубопровод | Стальной диам. 50 мм | 70 м | 1998 |  | Удовл. | есть |
|  | Рукав пожарный | РС- 50 | 16 | 2020 |  | Удовл. | есть |
| 5 | автоматическая система пожаротушения |  |  |  |
|  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |

1.6. Охранные системы.

- Обслуживающая организация: ИП «Сальников Д.С.»

- Общее состояние охранной системы: удовлетворительное

- Год последнего ремонта: 2019

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/ марка | Кол-во, (шт.) | Год ввода в эксплуатацию | Место блокировки | Год последнего ремонта | Техническое состояние | Наличие договора на ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | охранная сигнализация |  |  |  |  |
|  | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором | С2000М | 1 | 2019 | Пост охраны | 2019 | Удовл. | есть |
|  | Релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485 | С2000-СП1 | 1 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | С2000-КДЛ | 3 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Блок индикации | С2000-БКИ | 1 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | С2000-СТ | 85 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Извещатель магнитоконтактный адресный накладной | С2000-СМК | 18 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель, дальность 10 м | С2000-ИК | 79 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный (штора), 12м | С2000-ИК | 14 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
| 2 | системы видеонаблюдения |  |  |  |  |
|  | Видеосервер на 48 каналов | SecurOS IVS NVR-Industrial (H712) F/RPON-48/450 32000R5HS | 1 | 2019 | Пост охраны | 2019 | Удовл. | есть |
|  | Видеокамеры | Beward BD4680DRZ | 11 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Видеокамеры внешние | Beward BD4685RVZ | 19 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Специальная рабочая станция для отображения | SecurOS-IVS-WSN-F/RPONHD- 3/48 | 1 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Управляющий L2 коммутатор | DAS-6G20GP | 2 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Монитор 23,5 PLS 1920*1080 | S24F356FHI | 2 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Регистратор 16 канальный | HiWatch DS-116G | 2 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Видеокамера купольная 2 мп DS-T201 | DS-T201 | 13 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | ИБП Импульс | Спринтер 11 | 1 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Монитор TFT LED 21,5" |  | 1 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Жесткий диск 6 TB WD Purple |  | 2 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Блок питания ББП-20 |  | 2 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Акуммулятор 7 А/ч |  | 2 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
|  | Видеокамера внутренняя |  | 49 | 2019 | Пост охраны |  | Удовл. | есть |
| 3 | система контроля доступа |  |  |  |  |
|  | присутствует |  |  |  |  |  |  |  |

1.7. Вентиляция.

- Обслуживающая организация: ООО «Хэппихаус»

- Общее состояние вентиляционной системы: удовлетворительное

- Год последнего ремонта: 1998

- Год текущего ремонта: 2010

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/ марка | Кол-во, длина | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего ремонта | Техническое состояние | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приточная вентиляция – спортзал | Е4090-2а, вентилятор центробежный, воздухонагреватель КсКЗ | 1 | 1998 |  | удовлетворительное |  |
| 2 | Приточная вентиляция - пищеблок | Е6.3095-2, вентилятор, центробежный, воздухонагреватель КсКЗ | 1 | 1998 | 2010 | удовлетворительное |  |
| 4 | Вытяжная вентиляция - пищеблок | Е6.3095-2, вентилятор, центробежный | 1 | 1998 |  | удовлетворительное |  |
| 5 | Система кондеционирования воздуха в залах |  | 4 установки |  |  | удовлетворительное |  |
| 3 | Система дымоудаления | Статическое дымоудаление, |  |  |  |  |  |

1.8. Грузоподъемное оборудование.

- Обслуживающая организация: АО "Мослифт" СУ № 15

Основные данные:

- Тип подъемника (грузовой, пассажирский, подъемник для инвалидных колясок, ступенькоход): лифт пассажирский

- Изготовитель / Дата производства подъемника: КМЗ / 1995 год

- Заводской № подъемника / № паспорта: 30184 / 139322

- Грузоподъемность подъемника: 630 кг

- Дата монтажа / ввода в эксплуатацию подъемника: 1998 / 1998

- Техническое состояние: удовлетворительное

- Тип подъемника (грузовой, пассажирский, подъемник для инвалидных колясок, ступенькоход): лифт малый грузовой – 3 шт.

- Изготовитель / Дата производства подъемника: НПФ «Лифтмонтаж»/ 1998 год

- Заводской № подъемника / № паспорта: рег. №№ 15/100; 15/101; 15/102

- Грузоподъемность подъемника: 100 кг

- Дата монтажа / ввода в эксплуатацию подъемника: 1998 / 1998

1.9. Связь и локальные сети.

- Обслуживающая организация: городской подрядчик

- Общее состояние связи и локальных сетей: удовлетворительное

- Год последнего ремонта:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/ марка | Кол-во, (шт.) | Год ввода в эксплуатацию | Место нахождения | Год последнего ремонта | Техническое состояние | Наличие договора на ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | телефонизация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АТС NEC | NEAX7400ICS модель 100 | 1 | 1998 | 1-й этаж правый стояк слаботочки |  | Удовлетв. |  |
|  | Ввод МГТС |  | 7 номеров включая таксофон | 1998 | Вход 1-й этаж правый стояк слаботочки | Планируется замена вводного медного кабеля на оптический | удовлетворительное |  |
| 2 | интернет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модем | ZTE | 1 | 2011 | 6-й этаж к. 610 (правый стояк слаботочки) |  | Удовлетворит. | Городской заказчик |
|  | Компьютерная сеть |  |  | 2002 |  | 2019 | Удовлетворит. |  |
| 3 | Радиофикация |  | 1 точка | 1998 | 1-й этаж левый стояк |  | Сигнал есть | РСВО |

1.10. Торгово-технологическое оборудование.

- Общее состояние торгово-технического оборудования: удовлетворительное

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/ марка | Кол-во, (шт.) | Год ввода в эксплуатацию | Место нахождения | Год последнего ремонта | Техническое состояние | Наличие договора на ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрина холод. | "Таир" | 1 | 1998 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 2 | Картофелечистка |  | 1 | 2004 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 3 | Котел электрический | КПЭ-100 | 1 | 2004 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 4 | Линия самообслуживания |  | 1 | 1998 | Обеденный зал |  | Удовлетв. |  |
| 5 | Механизм для подачи дыма с кастрюлями |  | 1 | 2004 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 6 | Овощерезка |  | 1 | 2004 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 7 | машина протирочно-резательная | МПР-350М-00 | 1 | 2008 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 8 | Пароконвектомат | XVC-504 | 1 | 2010 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 9 | Посудомоечная машина | МПУ 700 | 2 | 2007 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 10 | Стиральная машина бытовая | «Ардо» | 2 | 2007 | прачечная |  | Удовлетв. |  |
| 11 | Стиральная машина бытовая | «Атлант» | 1 | 2007 | прачечная |  | Удовлетв. |  |
| 12 | Хлеборезка | АХМ-300 | 1 | 1998 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 13 | Холодильная камера | КХН 4 | 1 | 1998 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 14 | Холодильник однокамерный бытовой | "Бирюса 10" | 1 | 2007 | медкабинет |  | Удовлетв. |  |
| 15 | Холодильник бытовой | «Атлант» | 1 | 2007 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 16 | Шкаф пекарский | ШПЭСМ-3М | 1 | 2007 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 17 | Шкаф холодильный | ШХС 0,7 | 3 | 1998 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 18 | Шкаф холодильный | ШХС 1,4 | 1 | 1998 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 19 | Эл. кипятильник |  | 1 | 2004 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 20 | Электромясорубка | МИМ-300 | 1 | 2008 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 21 | Электроплита импорт. |  | 1 | 1998 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 22 | Электроплита | ПЭМ-4-01 | 2 | 2001 | кухня |  | Удовлетв. |  |
| 23 | Электросковорода | СЭСМ 02 | 1 | 2006 | кухня |  | Удовлетв. |  |

Раздел 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Основные данные:

- площадь территории: 13 218 кв.м

- тип и высота ограждения: металлическое на кирпичном цоколе, h = 2,7 м

- количество зеленых насаждений (в соответствии с перечетной ведомостью): 72 дерева, 1164 кустарника

- площадь асфальта: плит. покрытие 4859 кв.м, площадь озеленения: 4435 кв. м

- площадь игровых и прогулочных площадок: 1579 кв.м

- площадь дорожек: 376 кв.м

- Помещения общеобразовательной школы - 26 кл., в том числе:

- учебные классы – 20 (включая каб. физики с лаборантской, каб. химии и биологии с лаборантской, мастерскую изобразительного искусства с лаборантской, компьютерный класс с лаборантской);

- библиотека с читальным залом и двумя книгохранилищами;

- спортзал;

- тренажерный зал;

- столовая на 200 посадочных мест;

- детский гардероб - 2: начальная школа – 1 шт., средняя школа – 1 шт.

- Помещения музыкальной школы – 20 классов – индивидуальной подготовки, группового вокала и ансамблей.

- Специальные учебные помещения – 16, в том числе:

- кабинет истории музыки и театра

- Большой зал

- аппаратная Большого зала

- Малый зал

- аппаратная Малого зала

- хореографический зал

- репетиционный зал

- оркестровый класс

- мастерская по пошиву костюмов

- Гримерная – 2 ком.

- костюмерная

- реквизитная

- радиотрансляционный узел

- студия звукозаписи

- киностудия и видеомонтажная

- Специальные помещения -53, в том числе:

- серверная – 2 кабинета

- бухгалтерия

- кабинет врача

- кабинет психолога

- кабинет логопеда

- технический центр (типография)

- прачечная

- кафе для учителей

- склад – 200 кв.м

- мастерская рабочих по обслуживанию – 2.

- склад технологического оборудования

- родительский холл

- гардероб для учителей

- гардероб для родителей и гостей

- туалетные комнаты – 27

- душевые – 11.

- Технические помещения

- электрощитовая

- бойлерная

- вентиляционные помещения – 5.

Автотранспорт

- Автобус – ГолАЗ – 4244.

- Автомобиль «Газель»  ГАЗ-2705.

- Прицеп «Тонар»

Специальные технические средства и системы

- Система видеонаблюдения внутри здания и территории – 92 камер;

- Система кондиционирования – три установки: для Малого и Большого залов, хореографического зала, компьютерного класса, киностудии и видеомонтажной, звуковой студии, аппаратных Большого и Малого зала, серверной, оркестрового зала;

- Радиотрансляционная система

- Звуковое оборудование (в том числе колонки, активные акустические системы, пульты, микрофоны)

- Осветительное оборудование (пульты, прожекторы)

- Лифт грузопассажирский – 1 шт.

- Лифт технологический грузовой для пищеблока – 3 шт.

- Система автоматического полива газонов (около 1 000 кв. м.)

- Архитектурное освещение здания, территории и спортплощадок

- Компьютерная сеть

- Цифровая АТС

Уличные сооружения

- Универсальная спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол 16м х 28м – 1.

- Многофункциональная площадка 10м х 16м – 2.

- Теннисный корт (в зимнее время каток) 20м х 40м.

- Детская площадка с каруселью, качелями, горкой.

- Летний театр.

- Парк дверей.

- Музей камней.

- Ротонда для проведения массовых мероприятий (временно на реставрации).

На объекте версия прошивки РСПИ Стрелец-Мониторинг -  5.0